Załącznik nr  7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo”, zwanego dalej „Inwestycją”.

2. Inwestycja będzie realizowana w woj. pomorskim, powiat starogardzki gmina Zblewo, obręb Borzechowo i będzie obejmowała budowę budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie działek: 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo.

3. Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub.

- Uwaga: Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o zmianę pozwolenia na budowę w zakresie branży sanitarnej (źródłem ogrzewania będzie gaz płynny) oraz zmianę usytuowania obiektu o 180 ° zgodnie z PZT.

4. Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej wyposażonego w wewnętrzne instalacje:

- elektryczną,

- wod-kan,

- wentylacji,

- centralnego ogrzewania,

- TV,

- Klimatyzacji.

- Rozbiórkę isteniejącego budynku gospodarczego.

- Budynek

- parterowy, bez poddasza użytkowego, nie podpiwniczony, z dachem 2-spadowym o konstrukcji drewnianej. Na całej konstrukcji dachowej łacenie łatami drewnianymi pod pokrycie blachą dachówkową.  Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, murowane z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24cm, zaizolowane styropianem grubości 15cm,

- instalacja centralnego ogrzewania w budynku oparta na doprowadzeniu czynnika grzewczego do budynku  i wewnętrzną instalację sytemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  z zastosowaniem kotła gazowego 40 KW.

- Ogrodzenie części terenu

Na ogrodzenie składają się następujące elementy:

- Ogrodzenie panelowe,

- Przęsła  3D o wysokości 2,0m. rozstaw oczek min. 50x200 na cokole betonowym.,

- Słupki o przekroju 60x40,  ścianka min 2,0mm,

- Furtka panelowa na stelażu metalowym o wys. 1,7m. szerokości 100cm. Kolor do ustalenia z zamawiającym,

- Brama wjazdowa przesuwana ręcznie zamykana na zamek. Wymiary w świetle 5,0x1,70m.

- Zagospodarowanie terenu

- zjazd z drogi gminnej – ul. Topolowej,

- wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych zgodnie z PZT,

- część terenu utwardzić kostką betonową zgodnie z PZT. Na terenie części działki w miejscach nieutwardzonych planuje się zieleń,

- Przyłącze wodociągowe

- od studni wodomierzowej przyłącze z rur z tworzywa sztucznego o przekroju Ø25PE ułożone na głębokości 1,65m p.p.t,do pomieszczenia technicznego w budynku.

5) Przyłącze kanalizacyjne

- przyłącze z rur z tworzywa sztucznego o przekroju Ø160PCV od rurociągu kanalizacji sanitarnej budynku do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wybudowanego przy budynku o kubaturze 10,00m3. Zbiornik prefabrykowany o konstrukcji żelbetonowej.

6) Przyłącze energetyczne

- przyłącze kablowe WLZ ( instalacja elektryczna zalicznikowa- zewnętrzna) przewodu ziemnego YKY 4x10 dł. całkowitej ok. 30,00m od złącza pomiarowego.

7) Mała architektura.

- Place manewrowe, parkingi z kostki betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym, przy obrzeżu 2 rządki kostki białej z posypką. Obrzeża w kolorze grafitowym. Plac manewrowy do 160 m2, miejsca parkingowe 110 m2 zgodnie z PZT

- Ogrodzenie panelowe. Wymiary i usytuowanie zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 120 m.b. ogrodzenia

- Przęsła  3D o wysokości 2,0m, średnica drutu: 5 mm

- Panel ocynkowany i malowany proszkowo, rozstaw oczek min. 50x200 na cokole betonowym.

- Słupki o przekroju 60x40,  ścianka min 2,0 mm.

- Furtka panelowa na stelażu metalowym o wys. 1,7m. 2szt. szerokości 100 cm. Kolor do ustalenia z zamawiającym.

- Brama wjazdowa przesuwana ocynkowana, malowana proszkowo 1 szt. Wymiary w świetle 1.70mx5,0m. Kolor do ustalenia z zamawiającym.

5. Podstawowe dane obiektu:

- Powierzchnia zabudowy 394,0 m2,

- Powierzchnia użytkowa budynku 338,95 m2,

- Długość budynku 25,00m,

- Szerokość budynku 15,76m,

- Kubatura budynku 1480,0m3,

- Poziom posadowienia posadzki parteru +122,37m n.p.m.

Budynek świetlicy wiejskiej został zaprojektowany na potrzeby mieszkańców wsi Borzechowo.
W budynku została wydzielona sala główna (dla ponad 50 osób), w której będą organizowane spotkania mieszkańców wsi Borzechowo, zaplecze kuchenne. Zaprojektowano pomieszczenia dla spotkań Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto w budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC damski, WC męski, WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie porządkowe). Od strony południowej zaprojektowano zaplecze sportowe (dwie szatnie z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, oraz pomieszczenia sędziów).

Wysokość pomieszczeń w budynku 3,3m.

Opis podstawowego zakresu robót:

W skład inwestycji wchodzą:

- Budowa budynku świetlicy wiejskiej,

- Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego,

- Zagospodarowanie terenu działki,

- Budowa parkingu wraz z placem manewrowym,

- Budowa zjazdu z drogi gminnej,

- Wykonanie chodników i dróg wewnętrznych,

- Wykonanie ogrodzenia działki, bramy wjazdowej i furtek,

- Budowa zbiornika szczelnego na nieczystości płynne V=10,0m3,

- Budowa przykanalika sanitarnego (do zbiornika szczelnego),

- Budowa przyłącza wodociągowego,

- Budowa przyłącza energetycznego,

- Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego,

- Zagospodarowanie zieleni.

6. Uszczególniony opis pomieszczeń – Świetlica Borzechowo

- Pom. 1.3 i 1.26 1.29 – szatnie.

- Glazura- Wymiar min. 30x60. Płytki układane do sufitu. – kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x60. Antypoślizgowość min R10, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnienie płyta wiórowo- otworowa, futryny metalowe, bądź drzwi z PCV pełne w kolorach beż lub szare, odbojnik drzwiowy.

- Pom. 1.4 i 1.28 – łazienki i prysznic

- Glazura- Wymiar min. 30x60. Płytki układane do sufitu. Fuga epoksydowa – kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x60. Antypoślizgowość min R10, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnienie płyta wiórowo- otworowa, futryny metalowe, bądź drzwi z PCV pełne w kolorach beż lub szare, odbojnik drzwiowy.

- Prysznic podtynkowy, bateria na wcisk, wylewka natryskowa z regulowaną głowicą przedłużana , odpływy liniowe ze stali nierdzewnej.

- Umywalki 50 cm, baterie na wcisk czasowe, syfon chrom – kształt umywalek do uzgodnienia z Zamawiającym,

- dozownik na mydło 1 szt., min. 10x16x26 cm

- Uchwyt na papier toaletowy metalowy wymiary min. 14,5x22x27,5 cm.

- suszarka do rąk elektryczna. Wymagane podłączenie elektryczne. Minimalne wymagania. Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Pole działania fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia) Szybkość nawiewu: >108 km/h Temperatura powietrza: >40°C Średni czas suszenia: około 15 sekund Tryby pracy: możliwość pracy w trybie z grzałką lub bez (zimne / ciepłe powietrze) Poziom hałasu: 70 dB Wymiary (szer/gł./wys.): 210 x 185 x 275 mm. Uwaga. Doprowadzić zasilanie.

- lustro wpuszczane na całej szerokości obejmujące dwie umywalki wysokość lustra ca. 90 cm

- Pom. 1.27 i 1,5 (WC przy szatniach)

- Glazura- Wymiar min. 30x60. Płytki układane do sufitu. Fuga epoksydowa – kolory do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiar min. 30x60. Antypoślizgowość min R10,klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnienie płyta wiórowo- otworowa, futryny metalowe, bądź drzwi z PCV pełne w kolorach beż lub szare, odbojnik drzwiowy.

- Toaleta. Miska podwieszana na stelażu, przycisk podwójny kolor chrom.

- Umywalka 40 cm, baterie na wcisk czasowe, syfon chrom.

- dozownik na mydło 1 szt., min. 10x16x26 cm

- Uchwyt na papier toaletowy metalowy wymiary min. 14,5x22x27,5cm.

- suszarka do rąk elektryczna. Wymagane podłączenie elektryczne. Minimalne wymagania. Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Pole działania fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia) Szybkość nawiewu: >108 km/h Temperatura powietrza: >40°C Średni czas suszenia: około 15 sekund Tryby pracy: możliwość pracy w trybie z grzałką lub bez (zimne / ciepłe powietrze) Poziom hałasu: 70 dB Wymiary (szer/gł./wys.): 210 x 185 x 275 mm. Uwaga. Doprowadzić zasilanie.

- lustro wpuszczane powyżej szerokości umywalki wysokość ca. 90 cm.

- Prysznic sędziów – 1.25

- Glazura- Wymiar min. 30x60. Płytki układane do sufitu. Fuga epoksydowa – kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x60. Antypoślizgowość min R10,klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Ścianka szklana prysznicowa, odpływ liniowy. Prysznic podtynkowy, bateria na wcisk, wylewka natryskowa z regulowaną głowicą przedłużana. UWAGA – nie montujemy drzwi harmonijkowych zawartych w projekcie.

- Korytarz 1.1

- Terakota- Wymiar np. 120x60 półmat rektyfikowane, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, cokoliki wpuszczane w ścianę - kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Na ścianach glazura bądź dekoracyjny tynk mozaikowy żywiczny o zwiększonej odporności na ścieranie do wysokości 150cm., powyżej farba emulsyjna zmywalna. Kolory ustalane w trakcie inwestycji przez zamawiającego.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- WC męskie i damskie ogólnodostępne 1.7, 1.8 i 1.23, 1.22

- Glazura- Wymiar min. 30x60. Płytki układane do sufitu, fuga epoksydowa – kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x60. Antypoślizgowość min R10, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnienie płyta wiórowo- otworowa, futryny metalowe, bądź drzwi z PCV pełne w kolorach beż lub szare, odbojnik drzwiowy.

- Toaleta. Miska podwieszana na stelażu, przycisk podwójny kolor chrom.

- Umywalka 50 cm, baterie na wcisk czasowe, syfon chrom.

- dozownik na mydło 1 szt., na pomieszczenie, min. 10x16x26 cm

- Pisuar z baterią na fotokomórkę. Uwaga. Doprowadzić zasilanie.

- Uchwyt na papier toaletowy metalowy wymiary min. 14,5x22x27,5cm.

j)    suszarka do rąk elektryczna. Wymagane podłączenie elektryczne. Minimalne wymagania.   Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Pole działania fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia) Szybkość nawiewu: >108 km/h Temperatura powietrza: >40°C Średni czas suszenia: około 15 sekund Tryby pracy: możliwość pracy w trybie z grzałką lub bez (zimne / ciepłe powietrze) Poziom hałasu: 70 dB Wymiary (szer/gł./wys.): 210 x 185 x 275 mm. Uwaga. Doprowadzić zasilanie.

- lustro wpuszczane na całej szerokości obejmujące dwie umywalki. Wysokość lustra ca. 90 cm.

- Ścianki systemowe wykonane z płyt laminowanych o gr. Min. 28 mm. Wysokość całkowita kabin 200 cm włączając 15 cm - prześwit nad podłogą. Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z niełamliwego nylonu, rozeta z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania. Nóżki wykonane z rurki fi 18 mm z rozetą ze stali nierdzewnej i mocowane śrubami do podłogi. Przegroda między - pisuarowa montowana do ściany.

- Pom. 1.6 magazyn

- Glazura- Wymiar min. 30x30. Płytki układane do 1,5 m., kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x30.  Gres; klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, - kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z projektem.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Pom. 1.13 sala (KGW +emeryci)

- Terakota- Wymiar np. 120x60 półmat rektyfikowane, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, cokoliki wpuszczane w ścianę - kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Ściany malowane  farbą emulsyjną zmywalną. Kolory ustalane w trakcie inwestycji przez zamawiającego.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led).

- Gniazdo TV – umiejscowienie ustalone zostanie w trakcie realizacji inwestycji.

- Pom. 1.12 (magazyn KGW)

- Terakota- Wymiar np. 30x30 gres, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, cokoliki wpuszczane w ścianę - kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Ściany malowane  farbą emulsyjną zmywalną. Kolory ustalane w trakcie inwestycji przez zamawiającego.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Pom. 1.11 Kotłownia

- Glazura- Wymiar min. 30x30. Płytki układane do 1,5 m., kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x30.  Gres; - kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Stolarka okienne i drzwiowa zgodnie z projektem.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Pom. 1.21 (pom. Porządkowe)

- Glazura- Wymiar min. 30x30. Płytki układane do 1,5 m., kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x30.  Gres; - kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Stolarka okienne i drzwiowa zgodnie z projektem.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Pom. 1.18 (WC dla niepełnosprawnych)

- Glazura- Wymiar min. 30x60. Płytki układane do sufitu – kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x60. Antypoślizgowość min R10, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnienie płyta wiórowo- otworowa, futryny metalowe, bądź drzwi z PCV pełne w kolorach beż lub szare, odbojnik drzwiowy.

- Toaleta. Miska podwieszana na stelażu dla niepełnosprawnych, przycisk podwójny kolor chrom – wzór do uzgodnienia z zamawiającym.

- Umywalka 50 cm na wysokości 80-85 cm, baterie na wcisk czasowe z przedłużoną wylewką, syfon chrom.

- dozownik na mydło 1 szt., na pomieszczenie, min. 10x16x26 cm.

- Pojemnik na śmieci metalowy

- Uchwyt na papier toaletowy metalowy min. 10x16x26 cm.

- suszarka do rąk elektryczna. Wymagane podłączenie elektryczne. Minimalne wymagania. Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Pole działania fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia) Szybkość nawiewu: >108 km/h Temperatura powietrza: >40°C Średni czas suszenia: około 15 sekund Tryby pracy: możliwość pracy w trybie z grzałką lub bez (zimne / ciepłe powietrze) Poziom hałasu: 70 dB Wymiary (szer/gł./wys.): 210 x 185 x 275 mm.  Uwaga. Doprowadzić zasilanie.

- lustro wpuszczane na całej szerokości umywalki. Wysokość ca.90 cm

- Obok armatury sanitarnej umieścić uchwyty pomocnicze ścienne uchylne ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych długości 70 cm, montaż na wys. 80-85 cm. W pomieszczeniu umieścić włącznik sygnalizacji alarmowej,

- Haczyki na drzwi do powieszenia ubrania (meblowe).

- Pomieszczenie 1.17 (korytarz mały i 1.2 (korytarz główny)

- Terakota- Wymiar np. 90x45 półmat rektyfikowane, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, cokoliki wpuszczane w ścianę - kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Na ścianach glazura bądź dekoracyjny tynk mozaikowy żywiczny o zwiększonej odporności na ścieranie do wysokości 150 cm., powyżej farba emulsyjna zmywalna. Kolory ustalane w trakcie inwestycji przez zamawiającego.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Pomieszczenie 1.16 i 1.15 (kuchnia i zmywalnia)

- Glazura- Wymiar min. 30x30. Płytki układane do sufitu – kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x30. Antypoślizgowość min R10, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnienie płyta wiórowo- otworowa, futryny metalowe, bądź drzwi z PCV pełne w kolorach beż lub szare, odbojnik drzwiowy.

- Pom. 1.19 i 1.20 (obieralnia i magazyn)

- Glazura- Wymiar min. 30x30. Płytki układane do sufitu – kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- Terakota- Wymiar min. 30x30. Antypoślizgowość min R10, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnienie płyta wiórowo- otworowa, futryny metalowe, bądź drzwi z PCV pełne w kolorach beż lub szare, odbojnik drzwiowy.

- Pom. 1.14 Sala główna

- Terakota- Wymiar np. 90x45 półmat rektyfikowane, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, cokoliki wpuszczane w ścianę - kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.

- Ściany malowane  farbą emulsyjną zmywalną. Kolory ustalane w trakcie inwestycji przez zamawiającego.

- Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led- typ do uzgodnienia z zamawiającym.

- Gniazdo TV – umiejscowienie ustalone zostanie w trakcie realizacji inwestycji.

- Do wykonania instalacja TV.

- Klimatyzacja podsufitowa. Dobór urządzenia do kubatury pomieszczenia.

- Stolarka okienna. Profile PCV, wielokomorowe, 3 szybowe, szyby zespolone jednoramowe o przenikalności ciepła przez ramę okienną oraz szybę nie większej niż 1,0. Kolor złoty dąb, okna rozwierno-uchylne, okucia antywłamaniowe. Klamki kolor złoty.

- Parapety wewnętrzne.  Marmur syntetyczny w łazienkach parapety z glazury. – kolory do ustalenia z zamawiającym.

- Parapety zewnętrzne. Aluminiowe w kolorze dostosowanym do stolarki okiennej.

- Drzwi zewnętrzne: Aluminium ciepłe lub PCW, okucia antywłamaniowe wyposażone w w 2 zamki patentowe z szybą bezpieczną. Wyposażone  samozamykacz ramieniem blokowanym o podwyższonej wytrzymałości z funkcją stop.

- Drzwi do kotłowni przeciwpożarowe wg projektu. W kolorze dostosowanym do istniejącej stolarki.

Oznaczone na rys. drzwi i okna muszą zapewniać odpowiednie parametry szczelności i   izolacyjności ogniowej.

- Daszki nad drzwiami szklane ze stali nierdzewnej, podwieszane.

- Narożniki wypukłe, płytki glazury należy układaćpod kątem 45° - dot. wszystkich pomieszczeń.

- Szczegółowy spis urządzeń do „białego” montażu:

- umywalki 16 szt.

- zestawy podtynkowe WC z deską wolnoopadającą 8 szt.

- zestaw podtynkowy WC z deską wolnoopadającą 1 szt.

- pisuar 2 szt.

- dozowniki na mydło 13 szt.

- Suszarki do rąk 12 szt.

UWAGA:

- Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót. Podstawą wyceny robót są Projekty Budowlane i STWiOR, a w przypadku różnic oferent winien bazować się na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Ewentualne użycie w projektach nazw własnych ma na celu uszczegółowienie parametrów technicznych przyjętych w obliczeniach parametrów eksploatacyjnych. Takie nazwy należy odczytywać jako nazwy przykładowe. Każde takie wskazanie należy odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”.  Wykonawca może zastosować rozwiązania zamienne zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru.

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

4520000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-6 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45422000-1 Roboty ciesielskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45215500-2 Obiekty użyteczności publicznej

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa pracowni projektowej „DOM” Pracownia Konstrukcji Budowlanych inż. Adama Ząbek, stanowiąca Załącznik Nr 6 do SIWZ, składająca się z następujących opracowań:

1) Branża architektoniczno-budowlana:

a) projekt budowlano-wykonawczy

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

c) przedmiar robót

2) Branża sanitarna - sieć kanalizacji deszczowej:

a) projekt budowlano-wykonawczy

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

c) przedmiar robót

3) Branża sanitarna - sieci wod. – kan.:

a) projekt budowlano-wykonawczy

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

c) przedmiar robót

4) Branża elektryczna:

a) projekt budowlano-wykonawczy

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

c) przedmiar robót, co stanowią:

- TOM 1

  - Projekt budowlany, projekt architektoniczny oraz konstrukcyjny wraz z branżą  elektryczną,

- TOM 2

  - Projekt budowlany sanitarny,

  - Budowy wew. Instalacji wodociągowej, ppoż., kanalizacji sanitarnej, CO oraz wentylacji  mechanicznej,

  - Budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kan. sanitarnej z proj.     budynku użyteczności publicznej.

5) Decyzja o pozwoleniu na budowę  nr AB. 6740.14.63.2016 z dnia 10.02.2017 r.

9. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne i znaki towarowe producentów, są wskazane tylko przykładowo. Wykonawca może stosować materiały równoważne – tzn. o  oraz o parametrach technicznych nie niższych niż wymienione w dokumentacji, posiadające atesty i certyfikaty wymagane prawem.

10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszystkie prace budowlane. Wymóg ten dotyczy robotników wykonujących fizyczne prace budowlane, nie dotyczy kierowników budowy i robót.

11. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, znajdują się w dokumentacji projektowej.

12. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

13. Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy robót budowlanych wyłonionemu w niniejszym przetargu, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego:

1) roboty związane z wykonaniem:

- monitoringu,

- alarmu,

- nagłośnienia,

jeżeli będą one konieczne w wymiarze lub zakresie większym niż określono w dokumentacji projektowej do zamówienia podstawowego.

14. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),

2) właściwych przepisów bhp i ppoż.

15. Termin realizacji zamówienia: do  14 września 2018 r.